# Rekonstrukce - výměna výtahu

Po pečlivém výběru ze sedmi nabídek na instalaci nového výtahu představenstvo družstva vybralo jako dodavatele firmu BV Brumovice. Smlouva o dílo bude podepsána 12.8.2013. Kdo má zájem nahlédnout do výběrového řízení může tak učinit u předsedy, případně členů představenstva. Cena instalace nového výtahu bude 730.000,-Kč a bude kompletně uhrazena z fondu oprav.

Termín montáže výtahu (bude upřesněno):

začátek: 		23.9.2013

dokončení :		28.10.2013

Základní parametry nového výtahu

Označení výtahu:	OTNR 400

Typ výtahu:	osobní, lanový, trakční

Nosnost:	400 kg, 5osob

Stanic / nástupišť:	6 / 6

Zdvih:	cca 17,49 m

Pohon:	lanový, trakční, s frekvenčním měničem, výkon motoru cca 4kW, bezpřevodový

Řízení výtahu:	tlačítkové, jednosměrné, sběrné dolů

Jmenovitá rychlost / poč.startů:	 1ms-1  / 180st./hod.

Signalizace:	digitální polohová i směrová signalizace v kabině a ve výchozí stanici (0).

V ostatních  stanicích signalizace směrová

Kabina:	neprůchozí, ocelová, stěny a strop ocelové lamely

rozměry: šířka x hloubka / výška:	1050 x 1 100 / 2 100 mm (světlé rozměry)

provedení kabiny –

stěny: 		lak dle vzorníku   RAL BV Brumovice   ……………..

strop:			lak dle vzorníku   RAL BV Brumovice   ……………….

podlaha:		protiskluzová podlahovina  ALTRO - dle vzorníku

osvětlení:		LED diody

nouzové osvětlení kabiny v případě výpadku proudu

ovládací panel:	kazeta BV, nerez, zabudovaný Intercom (kabina –dispečink – obousměrné dorozumívací zařízení – GSM brána), digitální ukazatel polohy kabiny a směru jízdy, signalizace přetížení, ovládací tlačítka prosvětlená antivandal, Braillovo a reliéfní písmo, zvonek

zrcadlo:		broušené, na zadní stěně, nad madlem na nerezových terčích

madlo:		nerez broušené na zadní stěně

akustická signalizace:	gong

Dveře kabinové:	automatické lamelové BUS

šachetní:	nové - ruční jednokřídlé  s dlouhým okýnkem

rozměry dveří : šířka / výška:	750 / 2000 mm  zvětšený průchod

rozměry okýnka: šířka / výška:	80 / 1435 mm

povrchová úprava křídel a zárubní:  kabinové a šachetní  lak dle vzorníku RAL BV Brumovice výtahy…..

Pohon pro automatické otevírání ručních šachetních dveří

Tlačítka ve stanicích:	v zárubních šachetních dveří – antivandal,	broušený nerez rámeček,

v hlavní stanici – ukazatel polohy a směru integrovaný do tlačítka, v ostatních stanicích ukazatel směru

Šachta:	zděná

Nové osvětlení výtahové šachty, dveře do prohlubně šachty, hlavní vypínač výtahu.

rozměry - šířka x hloubka:	1315 /1530 mm

výška nad posledním podlažím:	cca 3 430 mm

prohlubeň:	cca 1150 mm

Vodítka kabiny:	nová

Vodítka protiváhy:	nová

Protiváha:	nová, včetně výplně

Strojovna:	stávající

umístění: nad výtahovou šachtou,

Rozvaděč :	umístěn ve strojovně výtahu